|  | Trasa Latawcowa ...Wyszków to-nie… jest;) Pomoce „Jedynki” |
| --- | --- |
| Złaz wiosenny Puszcza Biała 2006 Koło PTTK nr 1 Przy PW „Jedynka” http://jedynka.om.pttk.pl |

| LATAWIEC SKRZYNKOWY |
| --- |
| Składniki: -karton o wymiarach 300 X 250 mm -taśma samoprzylepna / klej -nóż do papieru / nożyczki -sznurek 5-30m |  |
| Jest to miniaturowa konstrukcja przeznaczona do startu na otwartej przestrzeni, jednak przy wietrze nieprzekraczającym 1-2 m/s. Uzda przymocowana jest w dwóch miejscach. Do wykonania tego latawca należy zastosować karton o wymiarach 300X250 mm. Prostokąty w zaznaczone w środku należy wyciąć zostawiając je przymocowane jedynie na styku z linią przerywaną, a później je wygiąć na zewnątrz. Cały latawiec należy uformować w kształt trójkąta i skleić ze sobą dłuższe boki. |

| LATAWIEC PLAŻOWY |
| --- |
| Składniki: -folia o wymiarach 100 cm X 105 cm (np. worek na śmieci 120 litrów) -mocna taśma samoprzylepna -2 x listwy 100 cm -sznurek 5-30 m Opis: Powierzchnia tego latawca wykonana jest z cienkiej folii i wzmocniona jest listwami. Listwy z folią łączone są za pomocą taśmy klejącej. W tylnej części wycięty jest otwór zapewniający stateczność latawcowi. Z powodzeniem zastępuję on ogon. Uzda składa się jedynie z dwóch linek przymocowanych do skrzydełek pokrycia. |  |

| LATAWIEC PROSTOKĄTNY |
| --- |
| Składniki: -2 x listwy 400mm -mocna nić -2 x arkusze papieru (pakowego) 35cm x 40cm (trochę większe niż A3) -taśma samoprzylepna lub klej -sznurek 5-30m -nóż Opis: Najprostszy latawiec. Ma kształt prostokątny o bokach długości 4:3. Listwy połączone są pod kątem 90 stopni za pomocą nici wzmocnionej klejem. W odległości 10 mm od końca listew są wykonane nacięcia nożem. Końce połączone są lekko naprężoną mocną nicią. Szkielet obłożony jest papierem pakowym (przy tworzeniu wziąć 10mm zakładki na sklejenie). Uzdy znajdują się po przeciwnej stronie materiału niż szkielet. Do ogona długości 3m ma przywiązane (ok.20) kokardek o wymiarach 50x100mm. Im dłuższy ogon tym stabilniejszy latawiec, ale wymaga silniejszego wiatru. |  |

Jak puszczać latawce?

Motorem każdego latawca jest oczywiście wiatr. Należy odwrócić się tyłem do wiatru, a w pobliżu nie powinno być drzew, słupów, linii energetycznych itd. Najlepsze warunki wietrzne panują około 20m poniżej wierzchołka, po stronie gdzie wieje wiatr, jeśli puszcza się latawiec na wzgórzu. Dobre warunki do podniebnych zabaw istnieją także na nadmorskich plażach i na płaskich otwartych terenach. Ważnym elementem lotu latawca jest jego wystartowanie. Z pomocą drugiej osoby sprawa jest bardzo prosta - wystarczy, że pilot chwyci linę sterowniczą, a pomocnik uniesie latawiec lekko w górę. Latawiec należy ustawić pod kątem 45 stopni w stosunku do ziemi i wtedy start jest najbardziej efektywny. Po wystartowaniu wystarczy tylko rozwijać linkę i… lecimy.